SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ

1-Acil çıkış ve ilkyardım işaretleri: Acil çıkış yolları, ilkyardım veya kurtarma ile ilgili bilgi veren işaretleri ifade eder. ( Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği )

Normal çıkışlar için                              Acil çıkışlar için

MADDE 73-  (Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik.)

-  Birden fazla çıkışı olan bütün binalarda, kullanıcıların çıkışlara kolaylıkla ulaşabilmesi için acil durum yönlendirmesi yapılır.

-  Acil durum yönlendirmesinin normal aydınlatmanın kesilmesi hâlinde en az 60 dakika süreyle sağlanması gerekir. Kullanıcı yükünün 200’den fazla olması hâlinde, acil durum yönlendirmesinin çalışma süresinin en az 120 dakika olması şarttır.

- Yönlendirme işaretleri; yeşil zemin üzerine beyaz olarak, ilgili yönetmelik ve standartlara uygun sembolleri ve normal zamanlarda kullanılacak çıkışlar için “ÇIKIŞ”, acil durumlarda kullanılacak çıkışlar için ise, “ACİL ÇIKIŞ” yazısını ihtiva eder.

- Yönlendirme işaretleri, yerden 200 cm ilâ 240 cm yüksekliğe yerleştirilir.

2- Uyarı işareti:  Bir tehlike kaynağı veya tehlike hakkında uyarıda bulunan işareti ifade eder.

Üçgen şeklinde, Sarı zemin üzerine siyah piktogram, siyah çerçeve  ( Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği )

Patlayıcı madde                      Toksik (Zehirli) madde                Radyoaktif madde                   Elektrik Tehlikesi

Düşme Tehlikesi                           Biyolojik Risk                                 Engel                           Zararlı veya tahriş edici madde

3- Yasak işareti: Tehlikeye neden olabilecek veya tehlikeye maruz bırakabilecek bir davranışı yasaklayan işareti ifade eder.

Daire biçiminde, Beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi ( Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği )

Yetkisiz kimse giremez                                     Sigara içilmez                                               İçilmez

Dokunma                                                         Yaya giremez

4- Emredici işaret: Uyulması zorunlu bir davranışı belirleyen işareti ifade eder.

Daire biçiminde,  Mavi zemin üzerine beyaz piktogram. ( Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği )

Gözlük kullan                                         Baret tak                                      Eldiven giy                                   Maske kullan

Yaya yolunu kullan                      Emniyet kemeri kullan                     Yüz siperi kullan                        Emniyet kemeri kullan

5- Yangınla mücadele işaretleri

- Dikdörtgen veya kare biçiminde,  Kırmızı zemin üzerine beyaz piktogram     ( Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği )

| Yangın Hortumu | Yangın Merdiveni | Yangın Söndürme Cihazı | Acil Yangın Telefonu |
| --- | --- | --- | --- |

Az tehlikeli sınıfındaki iş yerlerinde her  500 m2, Tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinde her 250 m2  alan için 1 adet 6 kg lık  Kuru kimyevi tozlu veya eş değeri gazlı yangın söndürme cihazları bulundurulması gerekir. (Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik  Md -99)

Okul/ kurumlarda her 500 m2lik alan , Atölye ve laboratuvarlarda her 250 m2 lik alan için 1 adet  adet 6 kg lık  Kuru kimyevi tozlu veya eş değeri gazlı yangın söndürme cihazları bulundurulması gerekir.

6- Engeller ve tehlikeli yerlerde kullanılan işaretler

1. Engellere çarpma, düşme ya da nesnelerin düşme tehlikesinin bulunduğu yerler ile işletme tesisleri içinde çalışanların çalışmaları esnasında dolaştıkları bölgeler, birbirini takip eden sarı ve siyah ya da kırmızı ve beyaz renk şeritleriyle işaretlenir.

2. İşaretlerin boyutu, engelin ya da tehlikeli bölgenin büyüklüğü ile orantılı olur.

3. Sarı–siyah ya da kırmızı–beyaz şeritler yaklaşık olarak 45 derece açıyla ve aynı büyüklükte boyanır.